## Slide 1: TEHNIČKA MEHANIKA 1 STATIKA VI predavanje

## Slide 2
NOSAČI
Pod nosačem u Mehanici (Statici) podrazumevamo krut štap ili sistem krutih štapova, čija je sloboda kretanja, sistema kao celine, pa i svakog štapa u sastavu sistema, eliminisana, a pri tome im je namena da primaju aktivne sile i prenose ih na oslonce.
1.Nosači mogu biti: prostorni, ravanski i linijski
PODELA NOSAČA:

## Slide 3
Prostorni nosači imaju sve tri dimenzije. Primer: Temeljni nosač
a
b
c

## Slide 4
Površinski nosači imaju jednu dimenziju mnogo manju u odnosu na ostale dve.
Primeri: ploča i ljuska
a
b
Ploča
Ljuska

## Slide 5
U ravanske nosače spadaju i ramovski nosači koji spadaju u grupu linijskih nosača:
Linijski nosači imaju dve dimenzije mnogo manje u odnosu na treću dimenziju.
Preseci normalni na osu štapa su poprečni preseci. Osa štapa spaja težišta poprečnih preseka.

## Slide 6
2.Nosači mogu biti: statički određeni i statički neodređeni
Statički određen noač je nosač kod koga je r=3 u ravni i r=6 u prostoru. Nosač je u ravnoteži (miruje) jer je n=r-3=0 za ravan, odnosno n=r-6=0 za prostor, pod uticajem spoljašnjih sila i veza, ali je isto tako u ravnoteži i pod uticajem aktivnih sila i reakcija veza, posle primene aksioma o oslobađanju.
-Nosač je statički određen, ako uslovi ravnoteže čine potpun sistem jednačina za određivanje reakcija veza nosača.
Statički neodređeni nosači su nosači kod kojih je broj veza u ravni r>3 a u prostoru r>6.

## Slide 7
3.Nosači mogu biti: prosti i složeni
I) Prost nosač je nosač sastavljen samo od jednog štapa.
Najmanji broj veza u ravni je r=3 a u prostoru r=6.
x
y
n=3
x
y
n=1
x
y
n=0
y
z
n=3
x
y
z
n=0
x

## Slide 8
Prosta greda:
YA
XA
x
y
A
B
F
YB
XA, YA, YB → r=3 → n=3-r=0

## Slide 9
Greda sa prepustima (statički određen nosač):
a
ℓ
x
y
A
B
F
b
F
A
B
a
ℓ
b
D
C
Kontinualan nosač (statički neodređen):
XA
YA
YB
YC
YD
r=5 (XA, YA, YB, YC, YD) →n=3-5=-2, Dakle 2 puta statički neodređen nosač.

## Slide 10
Konzola u ravni:
XA
YA
MA
A:XA,YA,MA→r=3 →n=3-3=0
Konzola u prostoru:
XA
YA
MAx
ZA
MAz
MAy
x
y
z
A:XA,YA,ZA,MAx,MAy.MAz
n=6-6=0

## Slide 11
II) Složeni nosači su oni nosači koji se sastoje od sistema štapova, vezanih međusobno unutrašnjim vezama.
Gerberova greda:
I
II
III
IV
N=V
1
2
3
Mz=4
N=5, Mz=N-1=4
Broj međuzglobova je: Mz=N-1. Da bi nosač bio stabilan mora biti: 3N=rs+ru (r=rs+ru)
rs=3N-ru
rs=3N-2(N-1)=N+2

## Slide 12
N=2; rs=4=N+2=2+2
ru=2(N-1)=2
N=3; rs=5
ru=2(N-1)=4
n=3N-r=3x3-9=0
Veze nisu dobro (pravilno) raspoređene.
-U krajnjem polju ne smeju biti dva međuzgloba.
-U srednjim poljima broj međuzglobova ne sme biti veći od dva.

## Slide 13
Luk sa tri zgloba:
x
y
A
B
G
n=3N-rs-ru=3x2-4-2=6-6=0
Određivanje reakcija veza luka na tri zgloba:
F1
F2
F3
F4
a1
a2
h2
h1
A
G
B
Nepoznate:
XA, YA, XB,YB, XG, YG

## Slide 14
Određivanje reakcija primenom dekompozicije:
a1
F3
F4
a2
h2
h1
B
Telo I:
ΣX=0: XA+F1+XG=0
(2)ΣY=0: YA+YG-F2=0
(3)ΣM(A)=0:
-F1h2+YGa1-XGh2=0
Telo II:
ΣX=0: -XB-XG-F3=0
(2)ΣY=0: YB-YG-F4=0
(3)ΣM(B)=0:
F3(h1+h2)+YGa2+XG(h1+h2)=0
F1
F2
A
XA
YA
XG
XG
YG
YG
XB
YB

## Slide 15
Određivanje prvo spoljašnjih reakcija (Delimična dekompozicija):
ΣX=0: XA+F1-F3-XB=0
(2)ΣY=0: YA+YG-F2-F4=0
(3)ΣM(A)=0:YB(a1+a2)+F3h2 -F4(a1+a2)-F1h2+ XBh1=0
(4) ΣM(G)LEVO =0:XAh2-YAa1+F2a1=0
F1
F2
F3
F4
a1
a2
h2
h1
A
G
B
XB
XA
YA
YB

## Slide 16
Zatim određujemo unutrašnje reakcije:
ΣX=0: XA+XG+F1 =0→XG
(2)ΣY=0: YA+YG-F2=0→YG
(3)ΣM(A)=0: (kontrola rešenja)
F1
F2
A
XA
YA
XG
YG
Metod delimične dekompozicije:
1. Cilj je da se prvo postavi potpun sistem jednačina za određivanje reakcija spoljnih veza-ukidaju se samo spoljne veze.

## Slide 17
2. Postavljamo uslove ravnoteže spoljnih sila(aktivne i reakcije spoljnih veza) za nosač kao celinu.
3. Raspolažemo uslovima anuliranja momenata u međuzglobovima za sile levo ili desno od međuzgloba.
4.Naknadno postavljamo uslove ravnoteže za pojedine delove, iz kojih nalazimo reakcije unutrašnjih veza.
4.Nosači mogu biti: puni i rešetkasti

## Slide 18
REŠETKASTI NOSAČI:
F
F
Pored punih nosača, imamo i rešetkaste. Karakteristike rešetki su:
-Kod rešetke imamo samo prave štapove;
-U čvoru rešetke ose svih štapova moraju da se seku u jednoj tački;
-Aktivne sile deluju samo u čvorovima rešetke;
-Oslonci su samo u čorovima;

## Slide 19
Elementi rešetke:
Gornji pojas
Vertikala
Donji pojas
Dijagonala
Rešetka je kruta, ako se rastojanja između njenih čvorova nemogu menjati.

## Slide 20
Rešetka je kruta, ako se rastojanja između njenih čvorova ne mogu menjati.
x
y
θ
n=3
A
B
x
y
θ
n=3
Kruta rešetka
Labilna rešetka
Oznake:
k- broj čvorova rešetke
s-broj štapova rešetke

## Slide 21
Odnos između "s" i "k" kod rešetkastih nosača:
n=2k-s
s=2k-3→Odnos između "s" i "k" kod krute rešetke u ravni
Rešetka u ravni je kruta ako je sastavljena iz trouglova.
k=9;s=15
2k-s=18-15=3=n

## Slide 22
Određivanje reakcija rešetkastih nosača:
RB
XA
YA
Reakcije se određuju kao i kod punih nosača.
Statička određenost nosača:
Nosač je statički određen ako je broj uslova ravnoteže jednak broju reakcija veza.
rs+s-2k=0 (za ravan) i rs+s-3k=0 (za prostor)

## Slide 23
Ako postoje prekobrojne veze, nosač je statički
neodređen:
n=2k-s-rs=2x7-11-4 =-1 (1x statički neodr).
Sila u štapu rešetke:
Mehanički utiacaj štapa na čvor rešetke, predstavlja silu u štapu rešetke.
Izračunavanje sila u štapovima rešetke:

## Slide 24
Dirketno postavljanje uslova ravnoteže čvorova-
-analitički način (isecanje čvorova):
I
1
2
4F
II
III
A
B
YB
YA
XA
3
4
5
6
7
a
a
a
a
a
Čvor A:
ΣX=0: -XA+S1+0.707S3=0
(2)ΣY=0: YA+0.707S3=0
YA
XA
S3
S1
A
sin450= =0.707

## Slide 25
S1
S4
S2
S5
I
Čvor I:
(3)ΣX=0: -S1+S2+0.707(S5 –S4) =0
(4)ΣY=0:0.707S4 +0.707S5=0
Čvor B:
Čvor II:
Čvor III:
S2
S6
B
YB
(5)ΣX=0: -0.707S6-S2 =0
(6)ΣY=0:0.707S6 +YB=0
S3
S4
II
S7
(7)ΣX=0: 0.707(S4-S3)+S7 =0
(8)ΣY=0:-0.707(S3 +S4)=0
(9)ΣX=0: 0.707(S6-S5)-S7-4F =0
(10)ΣY=0:-0.707(S5 +S6)=0
S5
S7
S6
III
4F
10 jed; 10nepoznatih:S1, S2,S3,S4,S5,S6,S7, XA,YA,YB