## Slide 1: TEHNIČKA MEHANIKA 1 STATIKA prof. dr Dragoslav Šumarac Građevinski fakultet, Beograd

## Slide 2
LITERATURA
DR NATALIJA NAERLOVIĆ-VELJKOVIĆ,
MEHANIKA I, NAUČNA KNJIGA, 1988.
GRUPA AUTORA, ZBIRKA ZADATAKA SA
ISPITA IZ MEHANIKE I
TOKOM SEMESTRA STUDENTI SU
OBAVEZNI DA POLAŽU
3 KOLOKVIJUMA
  PREDROK, ISPIT
UVODNE NAPOMENE
I predavanje

## Slide 3
MEHANIKA JE NAUKA KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM KRETANJA TELA
POJAM KRETANJA UKLJUČUJE I MIROVANJE
IME JOJ JE DAO ARISTOTEL
(384-322p.n.e)
UVOD

## Slide 4
NEPREKIDNA SREDINA
Pod NEPREKIDNOM SREDINOM se podrazumeva takva sredina, kod koje svakoj geometrijskoj tački odgovara materijalna tačka sa pripadajućom masom, i pri tome je broj tačaka neograničen.

## Slide 5
NEPREKIDNA SREDINA
GAS
FLUID
  MEHANIKA FLUIDA
DEFORMABILNO (ČVRSTO)
(SOLID BODIES)
  OTPORNOST MATERIJALA
KRUTO
  MEHANIKA 1
  MEHANIKA 2
TELO

## Slide 6: ŠTA JE KRUTO TELO?
KRUTO TELO JE MODEL MATERIJALNE SREDINE KOJI NEPREKIDNO ISPUNJAVA ZAPREMINU TELA, A KOJA IMA OSOBINU DA SU RASTOJANJA IZMEĐU BILO KOG PARA MATERIJALNIH TAČAKA TE SREDINE NEPROMENLJIVA

## Slide 7: MATERIJALNA TAČKA
POD MATERIJALNOM TAČKOM PODRAZUMEVA SE GEOMETRIJSKA TAČKA KOJOJ JE PRIDODATA MASA

## Slide 8
KAKO SE DELI MEHANIKA KRUTOG TELA?

## Slide 9
KINEMATIKA
(GEOMETRIJA KRETANJA)
DEO KLASIČNE
(NJUTNOVSKE) MEHANIKE
KOJA PROUČAVA KRETANJA
MEHANIČKIH OBJEKATA,
NE UZIMAJUĆI U OBZIR
NJIHOVU MATERIJALNOST, KAO
NI UZROKE KOJI USLOVLJAVAJU
TA KRETANJA (SILE)

## Slide 10
DINAMIKA
DEO KLASIČNE
(NJUTNOVSKE) MEHANIKE
KOJA PROUČAVA KRETANJA
MEHANIČKIH OBJEKATA,
UZIMAJUĆI U OBZIR
NJIHOVU MATERIJALNOST
(INERCIJALNE EFEKTE),
KAO I UZROKE KOJI USLOVLJAVAJU
TA KRETANJA (SILE)

## Slide 11
STATIKA
(GEOMETRIJA SILA)
DEO MEHANIKE
KOJA PROUČAVA MIROVANJE
MATERIJALNIH TELA,
KOJA SU IZLOŽENA DEJSTVU
SILA (DRUGIH TELA)

## Slide 12
RAZVOJ STATIKE POČINJE SA ARHIMEDOM (287-212 p.n.e),
A DINAMIKE SA
GALILEJEM (1564-1642. g)
I NJUTNOM (1642-1721. g)

## Slide 13
OSNOVU MEHANIKE ČINE
AKSIOMI MEHANIKE
ISAK NJUTN (NEWTON)
Philosphie Naturalis Principia Matematica:
Axiomata Sive Leges Motus

## Slide 14
A1:
Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja, sve dok pod uticajem sile ne bude prinuđeno da to stanje promeni
Ovaj aksiom ukazuje na
egzistenciju sile i definiše silu.

## Slide 15
A2:
Promena količine kretanja materijalne tačke (tela) proporcionalna je sili koja dejstvuje na tu materijalnu tačku (telo) i vrši su u pravcu i smeru delovanja sile
(Ovaj aksiom je poznat kao II Njutnov zakon)

## Slide 16
A3:
Uzajamni mehanički uticaji dvaju tela ispoljavaju se silama koje su jednakog pravca i intenziteta, a deluju u suprotnim smerovima.
Kraće: Akciji uvek odgovara jednaka po intenzitetu i pravcu a suprotna po smeru reakcija.

## Slide 17
A4:
(Zakon nezavisnosti dejstva
(dopuna uz A2)):
Pri istovremenom dejstvu dve sile na telo, ono opisuje dijagonalu paralelograma za isto vreme, za koje opiše njegove stranice, pri dejstvu svake sile posebno.
Ovaj aksiom ukazuje na
vektorsku prirodu sile.

## Slide 18
A1:
stanje mirovanja stanju jednolikog pravolinijskog kretanja

## Slide 19
A2:

## Slide 20
A3:
I
II

## Slide 21
A4:
slaganje sila
razlaganje sile
komponente sile

## Slide 22
U mehanici se koriste sledeće
osnovne jedinice za merenje
osnovnih fizičkih veličina:
  dužina metar /m/
  vreme sekund /s/
  masa kilogram /kg/

## Slide 23
U aksiomima mehanike sila se
definiše kao vektorska veličina
koja je uzrok kretanju tela.
Osnovna jedinica za silu u
SI- sistemu je izvedena i
naziva se njutn /N/

## Slide 24
Izvedene množine i delovi
njutna koji se najčešće koriste
su:

## Slide 25
Težina 1 kg mase na Zemljinoj
površini iznosi 9,80665 N,
uzimajući za ubrzanje
Zemljine teže veličinu
g= 9,80665 /s2

## Slide 26
Sila može biti:
  koncentrisana
  linijska
  površinska
  zapreminska

## Slide 27
koncentrisana sila
Koncentrisana sila predstavlja mehanički
uticaj između dva mehanička objekta koji
imaju dodir samo u jednoj tački.
napadna linija
napadna tačka

## Slide 28
linijska
Ako je dodir dva tela ostvaren po liniji
koristi se termin linijska sila

## Slide 29
površinska
Ako je dodir dva tela ostvaren po površini
koristi se termin površinska sila

## Slide 30
zapreminska
Ako je sila raspodeljena na celu oblast tela, delujući na svaki elementarni deo mase tela,
radi se o zapreminski podeljenoj sili
(npr. težina tela)
dG

## Slide 31
Analitički način predstavljanja sile
x
z
y
O
Oxyz – referentni desni
koordinatni sistem
odgovarajući
jedinični vektori
x
y
z

## Slide 32
x
y
z
O
Vektorska jednačina sile
F
F’
X i
Y j
Z k
F
F’
Z k
=
+
prvo razlaganje
drugo razlaganje
F’
=
+
X i
Y j
F
=
+
X i
Y j
Z k
+
F
=
{X; Y; Z}
Koordinate (projekcije na koordinatne ose) vektora sile

## Slide 33
Intenzitet sile
F
Kosinusi pravaca sile
F
x
y
z
X i
Y j
Z k
F

## Slide 34
x
y
z
F
1
F
2
F
3
P1
P3
P2
Pk
F
k
F
2
F
1
F
3
F
k
. . .
Sistem sila koji dejstvuje na neko telo obično se
označava na sledeći način:
Njihove odgovarajuće napadne tačke su:
P1 , P2 , P3 , ... , Pk
Fk
=
{Xk ; Yk ; Zk}

## Slide 35: Stepen slobode kretanja
Kretanje nekog mehaničkog objekta se proučava upoređujući njegov položaj sa položajem objekta koji se može nazvati posmatračem.
Matematički, posmatrač je predstavljen koordinatnim sistemom.
Mehaničko kretanje predstavlja promenu položaja u prostoru i vremenu jednog tela u odnosu na drugo.

## Slide 36
Broj stepeni slobode kretanja nekog mehaničkog
objekta je broj međusobno nezavisnih podataka
koji jednoznačno određuju položaj tog
mehaničkog objekta.
Primer 1: Tačka u prostoru
x
y
z
O
P(x,y,z)
n=3

## Slide 37
Primer 2: Tačka na površi čija je jednačina
x
y
z
O
P(x,y,z)
Iz jednačine površi
ukupan broj parametara:
p=3 (x,y,z)
Broj zavisnih parametara r=1 (y)
Broj nezavisnih parametara: n=p-r, n=3-1, n=2

## Slide 38
Primer 3: Kruto slobodno telo u prostoru
x
y
z
O
A(xA , yA , zA )
Ukupan broj parametara:
p=9 (xi ,yi ,zi)
Broj zavisnih
parametara r=3
Broj nezavisnih
parametara:
n=p-r, n=9-3,
n=6
B(xB , yB , zB )
C(xC , yC , zC )
A
B
C

## Slide 39
Primer 3: Kruto slobodno telo u prostoru
Može se izabrati 6 nezavisnih parametara i na
sledeći način
x
y
z
O
A(xA , yA , zA )
n=6
A
A



Ukupan broj parametara: xA , yA , zA , 

## Slide 40
Primer 4: Štap
Štap je kruto telo kod koga je jedna dimenzija
neuporedivo veća od druge dve, pa se svrstava
u linijske elemente
L
b x h
L
b
L
h

## Slide 41
x
y
z
O
A
B
A
B
C
n=6
n=5
Prava materijalna linija u prostoru ima
n=5 stepeni slobode.
Kriva materijalna linija, potpuno slobodna
u prostoru ima n=6 stepeni slobode.

## Slide 42
Primer 5: Kruta ploča u ravni
Na sledećoj slici je prikazana ploča proizvoljnog
oblika koja leži u ravni xOy i ima slobodu
kretanja u toj ravni
A
B
x
y
A(xA , yA )
B(xB , yB )
p=4
r = 1
Broj nezavisnih
parametara:
n=p-r, n=4-1,
n=3
l

## Slide 43
x
y
A
B
A
B
C
n=3
n=3

## Slide 44
Dve ploče vezane zglobno u prostoru
nI = 6
x
y
z
O
G
I
II
nII = 6
p = 12
XG,I = XG,II
YG,I = YG,II
ZG,I = ZG,II
r = 3
n = 12 – 3 = 9

## Slide 45
Dve ploče vezane zglobno u ravni
nI = 3
G
I
II
nII = 3
p = 6
XG,I = XG,II
YG,I = YG,II
r = 2
n = 6 – 2 = 4
x
y

## Slide 46
Linijski nosač – prosta greda u ravni
n = 3 – 3 = 0, telo miruje
x
y
A
B
F
p = 3 moguća tri kretanja u ravni
r = 3 onemogućeno kretanje u tački A
u oba koordinatna pravca, i u tački B u
pravcu ose By.

## Slide 47
AKSIOMI STATIKE

## Slide 48
Ako se aksiomi mehanike primene na tela koja miruju, onda su to aksiomi statike. Pri tome se umesto drugog aksioma mehanike uvodi drugi aksiom statike i dodaju još dva aksioma statike A5 i A6, pri čemu ni redosled nije sasvim zadrzan.

## Slide 49
A1:
Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja, sve dok pod uticajem sile ne bude prinuđeno da to stanje promeni

## Slide 50
A2:
Slobodno kruto telo ostaje u stanju mirovanja, ako na njega dejstvuju duž iste napadne linije dve sile jednakog intenziteta a suprotnih smerova.
napadna linija
F
1
F
2
P1
P2
F
1
F
2
= -
Osnovni uravnoteženi sistem sila

## Slide 51
A3:
Mehanički uticaj nekog sistema sila na kruto telo neće se promeniti, ako se ovom sistemu doda ili oduzme uravnoteženi sistem sila
F
1
F
2
= -
F
1
F
2
P1
P2
F
P
F
P

## Slide 52
Aksiom A3 uvodi silu kao klizeći vektor
A
F
P
F
1
F
2
= -
F =
A
F
P
F
1
F
2
B
B
A
= F
F
1
B

## Slide 53
A4:
Mehanički uticaj sistema od dve sile koje deluju u istoj tački krutog tela u različitim pravcima jednak je uticaju jedne sile koja deluje u istoj tački, a određena je dijagonalom paralelograma konstruisanog nad pravcima datih sila (rezultanta tog sistema sila)

## Slide 54
F
1
F
2
FR
P
F
1
F
2
P
F
1
F
2
+
FR =

## Slide 55
A5:
Uzajamni mehanički uticaji dvaju tela ispoljavaju se silama koje su jednakog pravca i intenziteta, a deluju u suprotnim smerovima duž iste napadne linije.

## Slide 56
A6:
Svako vezano (neslobodno) telo može se posmatrati kao slobodno, ako se veze uklone i njihov mehanički uticaj na telo zameni silama, tj. reakcijama veza .

## Slide 57
Veze ili prinude
Veze ili prinude su tela koja posmatranom telu
ograničavaju ili oduzimaju slobodu kretanja
Podsećanje na A5:
Uzajamni mehanički uticaji dvaju tela ispoljavaju se silama koje su jednakog pravca i intenziteta, a deluju u suprotnim smerovima
(sile akcije i reakcije).
Šta je reakcija veze?

## Slide 58
Određivanje reakcija veza predstavlja jedan od osnovnih zadataka statike. Reakcija veze ima isti pravac, a suprotan smer od onog u kome veza ne dopušta pomeranje datom telu.

## Slide 59
Ukleštenje
Ako je problem prostorni veza oduzima telu svih 6 stepeni slobode kretanja. Reakcija veze je sila u tački A sa tri nezavisne koordinate, i moment ukleštenja.
Ako je problem ravanski, onda se može reći da veza oduzima telu sva 3 stepena slobode kretanja tela u ravni.

## Slide 60
x
y
z
O
RA
=
{XA ; YA ; ZA}
RA
MA
MA
=
{MAx ; MAy ; MAz}
Ukleštenje
prostorni problem
A

## Slide 61
Sferni zglob
x
y
z
O
A
B
C
A(xA , yA , zA )
B(xB , yB , zB )
C(xC , yC , zC )
p = 9
r = 6
n = p - r, n = 9 - 6,
n = 3

## Slide 62
Sferni zglob
Veza oduzima telu 3
stepena slobode
kretanja.
Reakcija veze je sila
u tački A sa tri
nezavisne
koordinate, tj.
reakcija ima
proizvoljan pravac
u prostoru:
x
y
z
O
A
RA
XA
YA
ZA
RA
=
{XA ; YA ; ZA}

## Slide 63: Cilindrično ležište
x
y
z
O
Ova veza između tela i nepokretne podloge oduzima priključnoj tački tela mogućnost kretanja u bilo kom pravcu koji je normalan na osu cilindra (tj. u ravni normalnoj na z osu)
XA
YA
RA
A

## Slide 64
Primer oslobađanja od
veza u slučaju
cilindričnog i
sfernog ležišta

## Slide 65
Ukleštenje
ravanski problem
x
y
A
YA1
YA2
XA
MAz
A

## Slide 66
Ukleštenje
ravanski problem
x
y
A
YA1
YA2
XA
MAz
YA= YA2 – YA1
YA
XA
MAz
A
Uprošćeno
n = 0

## Slide 67
Nepokretna zglobna veza u ravni
x
y
A
RA
=
{XA ; YA }
XA
YA
RA

Az
Moguća je rotacija oko ose Az,
tj, u ravni Axy
n = 1

## Slide 68

Az
Pokretna zglobna
veza u ravni
x
y
A
YA
Moguće je obrtanje oko ose Az,
tj, u ravni Axy, i pomeranje duž
x ose, a nije moguće pomeranje u
pravcu normalnom
površ oslanjanja
RA
n = 2

## Slide 69
Idealno glatka površ
x
y
900
900
A
B
FA
FB
G
n = 3 – 2 = 1