## Slide 1: TEHNIČKA MEHANIKA 1 STATIKA X predavanje

## Slide 2
Primer crtanja dijagrama MTN kod Gerberovog nosača:
qℓ
G
3qℓ
ℓ/2
ℓ
ℓ
2ℓ
XA=2qℓ
YA=qℓ/2
YB =3qℓ/2
YC =qℓ
ℓ/2
qℓ
N
-
-
+
-
+
-
qℓ
qℓ
qℓ/2
qℓ
qℓ
qℓ/2
f1=qℓ2/8
f2=qℓ2/2
f1
qℓ2/2
f2
T
M

## Slide 3: VIRTUELNA POMERANJA TAČAKA SLOBODNOG KRUTOG TELA
Virtuelna pomeranja tačaka nekog materijalnog sistema jesu beskonačno mala pomeranja dopuštena vezama tog sistema.
P
x1
y1
P’
δx
δy
n=2 (z=0)
P→P’
x`1→x1+δx
y`1→y1+δy
δx, δy-proizvoljne nezavisne varijacije
Slobodna tačka u ravni:

## Slide 4: VIRTUELNA POMERANJA TAČAKA SLOBODNOG KRUTOG TELA
P
x1
y1
P’
δx
δy
n=1 ; y2-2px=0; y12 =2px1
P’: (y1+δy)2-2p(x1+δx)=0
y12 +2y1δy +(δy)2 -2px1 -2pδx=0
2y1δy-2pδx = 0→ δy=pδx/y1
Slobodna tačka u žljebu u ravni:
δx- nezavisna varijacija; δy-zavisna varijacija

## Slide 5: VIRTUELNA POMERANJA TAČAKA SLOBODNOG KRUTOG TELA
Slobodno kruto telo u prostoru:
x
y
z
A
B
C
Prvobitni položaj je definisan sa:
A(xA ,yA ,zA ); B(xB,yB,zB), C(xC,yC,zC)
Posle virtuelnih pomeranja:
A’(xA+δxA, yA+δyA, zA+δzA)
B’(xB+δxB, yB+δyB, zB+δzB)
C’(xC+δxC, yC+δyC, zC+δzC)
Između 9 varijacija: δxA,δyA,δzA ,δxB,δyB,δzB,δxA,δyA,δzA postoje tri zavisnosti:

## Slide 6
A’B’=AB=const
B’C’=BC=const
C’A’=CA=const
(xB+δxB – xA– δxA)2+(yB+δyB – yA– δyA)2 +(zB+δzB – zA– δzA)2 =(xB– xA)2+(yB – yA)2 +(zB– zA)2
(xB+δxB – xC– δxC)2+(yB+δyB – yC– δyC)2 +(zB+δzB – zC– δzC)2 =(xB– xC)2+(yB – yC)2 +(zB– zC)2
(xC+δxC – xA– δxA)2+(yC+δyC – yA– δyA)2 +(zC+δzC – zA– δzA)2 =(xC– xA)2+(yC – yA)2 +(zC– zA)2

## Slide 7
A’B’=AB=const
(xB– xA)(δxB– δxA)+(yB– yA)(δyB– δyA) +(zB– zA)(δzB– δzA)=0
B’C’=BC=const
(xB– xC)(δxB– δxC)+(yB– yC)(δyB– δyC) +(zB– zC)(δzB– δzC)=0
C’A’=CA=const
(xC– xA)(δxC– δxA)+(yC– yA)(δyC– δyA) +(zC– zA)(δzC– δzA)=0
Dakle imamo tri zavisnosti, i ako izrazimo zavisne preko nezavisnih dobijamo sistem jednačina. Ako je det =0, nisu nezavisne dobro usvojene.
(xA,yA,zA)(xB,yB,zB)-nije dobar izbor nezavisnih varijacija
(yA,zA)(yB,zB) (yC,zC)-nije dobar izbor nezavisnih varijacija
(xA,yA,zA)(yB,zB) (zC)-dobar izbor nezavisnih varijacija